CLIA技术参数

产品简介
     国内唯一采用国际专利技术解决孔间干扰

技术参数：

测量系统：单光子计数器（PMT）

样品形式：96孔微孔板

光谱范围：300～700nm

检测时间：0.1～100S/孔

检测速度：0.1 秒/孔时小于3分钟每96孔

孔间干扰：< 1×10－6  采用国际专利技术解决孔间干扰

本底噪声：0RLU—100RLU/秒

检测范围：0RLU—2.5×107RLU/秒

灵敏度：1×10-22mol/孔

重复性:CV<3%

功率:小于等于150瓦

数据接口：RS232串行口或USB通信口

工作环境：0℃—45℃，最大相对湿度85％

工作电压：220V±10%  50HZ±1HZ

试剂自动加样器(为选配)

数量: 0,1,2(可升级)

加样体积: 20-300μL,最小步进1μL

加样速度: 多于180个测试/6分钟

性能特点

1、仪器与试剂完匹配

国内唯一仪器和试剂完全匹配的化学发光仪。确保一次定标长期使用（曲线稳定2-6周）。试剂各项参数无需人工输入，减少人为设置的误差；自动统计试剂使用量、标定状况、过期情况及试剂库存管量，提高工作效率，方便使用。

2、远程网络诊断和远程数据交互

专门为出口型仪器配套网上硬件监控诊断系统，并且实现网络远程操作仪器和无损数据交换，方便产品技术支持和服务,支持Lis联接。

3、机械部分的稳定性

大部分机械件是军品级要求,可以超负何运行,仪器内部机械结构设计合理精密牢固确保仪器稳定性。

4、先进的测定方法造就无与伦比的性能参数

超灵敏度、宽线性范围，无须繁琐重复定标，支持1～3点修正标准曲线，4～7点绘制新的标准曲线，试剂自动刷卡读入浓度值,简介易操作。

5、专业独有的干扰吸收装置

内置相邻微孔光晶体管吸收和机械干预防干扰装置，保证检测精度、确保微弱光的检测并扩大了系统的线性范围。

6、高效的集成设计

流线型设计，外观大方，操作方便。精密三维传动、低损耗光纤传输，确保优良的仪器性能及低噪音运行。

7、定性定量及多种曲线拟和方式

支持定量及定性两种分析方式，并可打印相应报告单。所有数据都可导出到Excel，方便用户进一步分析处理数据，可以对质控进行分析，并生成质控图。

8、开放的工作模式

1－96个样品测试，数量任选，即适合批量测试，少量患者或急诊情况也可随机测试。

9、数据分析方法优秀

内置近30种数据分析曲线拟和方式，能够满足各种项目需要，可由仪器自定，也可由操作人员选定，标准曲线数据与图形随时可显示与打印。

10、试剂项目最多和单板多项功能

国内试剂项目最多的厂家，采用标准96孔板同一孔板可以进行多个项目的设置及测量分析提高检测效率