病毒传染安全隔离转移轮椅—轻松应对甲型流感！

日本NKSystem医化机械制作所，该所成立于1958年，多年来，该公司一直致力于医疗和科研设备的研发和生产，其生产的植物培养箱、动物饲养柜、生物安全柜、超净工作台，在科研领域及行业领域拥有众多的忠实用户，尤其该所研发的防止病毒传播的安全隔离室、安全隔离床和安全隔离椅在日本及全球各地重大疫情阻断中发挥了重要的作用。

香港自然基因生命科学有限公司（NatureGene LifeSciences Company  Limited ）是专业销售进口生命科学实验室仪器的公司，在亚太市场拥有广泛的市场和客户， 为不同领域的客户提供医疗诊断分析仪器、生命科学领域方面的科研分析仪器及试剂耗材等等。

香港自然基因生命科学有限公司作为日本NK system 医化机械制作所生产地产品在中国的总代理，负责各种科研医疗器械的销售、培训和维修，公司推出的防止病毒传播的安全隔离间、安全隔离床和安全隔离椅为了防止H1N1流感在中国的传播，特在此期间特价销售，详情见公司网站或电话咨询。

型号：CIW-1500N

用于疑似空气传播病毒感染者的运输

前面                           后面                        带有隐私隔离罩

特点如下：

- 与传统的隔离床相比，价格优惠

- 类似于轮椅，运输时让疑似病人感觉更舒服

- 由一个人就可轻松完成转移

- 高度可调，无需转移病人即可转载到救护车上

- 四小时内无需更换电池

- 采用可重复使用的乙烯基材料

- 可选配不透明的盖子，保护转移者的隐私

| SPECIFICATIONS |
| --- |
| Model | CIW-1500N |
| Dimension(mm) | W660×D1,190×H1,480（H1,300 when shortened) |
| Filter | HEPA filter：Dust collect efficiency:99.99% or higher per 0.3μm partic(Comes with sterillizing enzyme) |
| Wind Volume | 0.2m3/min |
| Ventilation | 25times/h |
| Internal Pressure | Negative pressure（-5Pa) |
| Power Supply | During charge:AC100V/220V (with down transducer) During transportation:DC12V(Built-in) Max.4-hour use with battery(comes with charger) |
| Weight（㎏） | About 42 |

Can be loaded on a wagon car with internal space of W670xD1,200xH1,300mm or more.

对疑似或者确诊病例采取隔离手段，是防止传染病疫情扩散的重要措施。目前常用的手段包括：
　　“检疫”，防止传染病在国内蔓延和国际间传播的预防措施。如对传染病区来往的人、动物、货物、船只等进行检查和消毒，或者采取隔离措施等。
　　“查验”，指国境卫生检疫机关实施的医学检查和卫生检查。
　　“隔离”，指将传染病病人收留在指定的地点，限制其活动并进行治疗，直到消除传染病传播的危险。
　　“留验”，指将染疫嫌疑人收留在指定的地点进行诊察和检验。
　　“就地诊验”，指一个人在指定的时间内，到就近的卫生检疫机关或其他医疗卫生单位去接受诊察和检验；或者卫生检疫机关、其他医疗卫生单位到该人员的居留地，对其进行诊察和检验。

香港自然基因生命科学有限公司

www.naturegenesci.com

地址：北京市海淀区西直门北大街41号，天兆家园1E1102室，100044

电话:010-62257793/62259284

传真：010-62254835-109