JK系列医用台式旋钮超声清洗器

注册号：皖合药监械（准）字2005第1570065号

本仪器是根据医院的特点设计成专用的超声波清洗设备。主要适用于医院手术刀，止血钳、内镜活检钳、镊子、注射针头、各式大小注射器、试管、玻璃片、换药碗、各种盘子、圆桶、测压器等放射性、污染性、大批量、高洁度的予浸后的清洗，是医院手术室、供应室及消毒中心的必备设备。

主要性能及特点

●旋钮控制超声清洗时间                    ●清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形

●旋钮控制加热温度                        ●降音盖采用优质不锈钢板及氟橡胶密封条

●仪器的内外壳体采用优质不锈钢

清洗工艺流程                                                                 进料进水                       
旋钮设定加热温度、清洗时间                                                           排液
取料放入漂洗槽内

主要技术指标

| 型号 | 清 洗 槽 尺 寸 mm | 容量 L | 超声 频率 KHz | 超声 功率 W | 加热 功率 W | 温度 可调 ℃ | 时间 可调 min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JK-DY50B | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 500 | 无 | 1-60 |
| JK-DY100B | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1-60 |
| JK-DY150B | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 800 | 0-80 | 1-60 |
| JK-DY300B | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 0-80 | 1-60 |
| JK-DY400B | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 800 | 0-80 | 1-60 |
| JK-DY500B | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-60 |
| JK-DY600B （台式） | 600*200*288 | 35 | 40 | 600 | 3000 | 0-80 | 1-60 |
| JK-DY1000B （台式） | 600*300*288 | 52 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-60 |
| JK-DY1000B （台式） | 600*300*288 | 52 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-60 |

注：以上仪器材质均为优质不锈钢，配置有降音盖、网篮、排水口