# 第四部分  组织脱水机

◆轮转式自动组织脱水机MTP

一次处理120个样本盒，可升级为一次处理240个样本盒。

◆全自动封闭型组织脱水机MTM

（可容纳300个标准样本盒，最多350个）

## 4.1轮转式自动组织脱水机MTP

最现代先进并易于操作的轮转式组织脱水机

该款轮转式脱水机适用于细胞及病理学领域，能满足各个消费群体的需求， 并配有有机玻璃安全罩盖。该仪器同时具有快速脱水性能， 对环境无污染，是您工作中的好帮手。

◆配备10个2升容量的玻璃容器，兼具底座和挂钩。

◆ 2个可加热石蜡缸，2升容量，双层保护不锈钢质地

◆ 一个转换篮，其拥有120个卡座。

◆ 传感器测量温度，可达80度。

◆ 安全的超高温保护装置。

◆ 可由操作者自行调控各个加热容器内温度。

◆ 不锈钢样品蓝放置脱水样本，可在外外置后只需按一个按钮，就能自动关闭。

◆ 配有LCD显示功能，操作简便仅有5个操作键。可设置程序功能满足您的不同需要。每个脱水缸可以根据各自脱水时间和休息时间单独储存10个程序,并能显示正在运转的缸体和剩余时间。

◆ 延迟时间可达 99小时

◆ 配有两个马达，载物篮上下运动和载物篮抖动。

◆ 水平方向样品不动，采取试剂缸转动，方便观察样品状况

◆ 后置连接抽吸管，直径10mm。

◆ 通用输入功率： 100-- 240 V, 50/60 Hz

◆ 若出现动力输入故障，程序仍可继续或移至指定板块记录。

◆ 选配：

◇ 3个石蜡加热缸，9个玻璃篮和2个转换篮用于240个卡座。增加双倍功效

◇真空包埋容器

◇抽排装置风扇

◇抽排装置活性炭

◆技术参数

石蜡缸加热功率： 70 W  24 VD

重量和尺寸    长 x 宽 x 高

产品尺寸 (单位：毫米) 850 x 850 x 570

包装尺寸 (单位：毫米) 1030 x 980 x 800

净重： 80Kg

毛重： 140 kg

## 4.2高档真空全封闭式脱水机 MTM

方便实用的全自动封闭式脱水机

◆ 全自动试剂管理系统。

◆ 延迟结束时间程序管理。

◆ 用于紧急状态和安全的键盘插孔。

◆ 友好界面，12键盘IP 65 封闭隔膜。

◆ 全不锈钢舱体，便于清洁外部。

◆ 试剂和石蜡缸的转阀门采用不锈钢材质。

◆ 液压装置完全封闭。

◆ 延迟/结束时间长达1周，用户可自行选择。

◆ 选配

◇UPS (不间断电源，1000W, 30 分钟自主完成。

◇打印机 (40柱, 小打印针头，标准纸张。

◆技术参数

容  积    可容纳300个标准样本盒

试剂瓶    10个(2,5升)

石蜡瓶    4个(2,5 升) + 1个备用

清洁循环瓶  2个(2,5 升)

活性炭过滤器  2个(2,5 升)

样本篮     2个(每个样本篮各150个)

◆可操作性

脱水程序           12 (11 正常 + 1 备用), 自行设定程序

清洁循环程序       1个 (用户可自选)

石蜡包埋循环系统   1 2 (单独试剂 + 试剂群)

动力故障保护       2 (一个带不间断电源，一个不带)

服务帮助程序

石蜡缸温度调节     50 度—70度

试剂温度调节       包围温度, 35 度—45度

温度精准度         +/-1度 (PID 控制)

◆真空压力功能

压力和真空循环   真空：300 mBar

压力1250 mBar每30, 20, 15, 10, 5 分钟

◆用户界面

日期显示和程序更新，打印界面， 遥控操作界面。12吋 彩色LCD 显示器)

重量和尺寸   长 x 宽 x 高

产品尺寸 (单位：毫米) 600 x 724 x 1300

包装尺寸 (单位：毫米) 800 x 930 x 1400

净   重：96kg

毛   重：150 kg

## 4.3组织脱水机价格

| MTP轮转式自动组织脱水机 | MTM全自动封闭型组织脱水机 |
| --- | --- |
| 每个样本篮含120个样本盒，共10个程序，可自由操作，10个玻璃试剂缸，2个可加热的倾口石蜡缸，可预防能量失衡，双重数量的盒子，罩盖，活性炭过滤器可确保用户安区，风扇罩。 | 每个样本篮含150个样本盒，共10个程序，可自由操作，可一周内自动定时，系统可自由选择，全自动反应管理总系统，不锈钢舱体及特制被覆 |
| 长850mm×宽850mm×高570mm | 长724mm×宽600mm×高1300mm |
| 净重80kg 毛重140kg | 净重96kg 毛重150kg |
| 1、地盘转动，样本篮上下移动，无观察死角，人性化设计。 2、石蜡缸底部四周加热，熔蜡快。 3、UPS电源保护，断电时持续工作5小时。 | ◆彻底解决客户重点关心的堵管和污染以及密闭的问题。 ◆微波加热解决堵管的问题，试剂缸2.5L，处理同样的样本量更加节约试剂。 ◆独特材料的旋转阀，能够解决交叉污染的问题 |
| 2.921万欧元 | 5.5556万欧元 |

## 4.4德国SLEE组织脱水机技术参数配置

| MTP-轮转式自动组织脱水机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标配 |  | 套 |  |
| MTP主机 | 轮转式自动组织脱水机，德国原装进口；可一次处理120个样本盒，可升级为一次处理240个样本盒。 | 1 | 欧元总价 (Total Amount): €29,210.00 |
| 样本篮 | 1个，可容纳120个样本盒， | 1 |  |
| 脱水缸 | 12个，其中10个玻璃溶剂缸，另外2个为石蜡缸，可单独控温（可达80°C） | 1 |  |
| 操作手册 |  | 1 |  |
| 选配 |  |  |  |
| 升级为一次处理240个样本盒 | 在标配的基础上增加了1个样本篮和一个石蜡缸及一些附属件，去掉一个玻璃缸， | 1 | €2,217.00 |
| 铝试剂缸 | 直径150mm、高220mm | 1 | €1,112.00 |
| 玻璃试剂缸 | 直径150mm、高220mm | 1 | €463.00 |
| 石蜡缸 | 直径150mm、高220mm | 1 | €938.00 |
| 样本篮 | 可容纳120个样本盒 | 1 | €913.00 |
| 抽排装置 风扇 |  | 1 | €1,170.00 |
| 抽排装置 活性炭 | 含1盒活性炭滤片（二甲苯/甲醛） | 1 | €1,570.00 |
| 活性炭滤片（二甲苯/甲醛） | 3、4个月更换一次 | 1 | €111.00 |
| 有机玻璃防护罩 |  | 1 | €2,550.00 |
| 技术参数 |  |  |  |
| 脱 水 缸 | 一共12个，其中10个玻璃试剂缸，另外两个是石蜡缸。 |  |  |
| 脱水缸容量 | MTP脱水缸容量2 L。 |  |  |
| 样本篮 | 1个可容纳120个样本盒，在两缸的交换时间30秒。 |  |  |
| 防护罩 | 一个有机玻璃防护罩(选配） |  |  |
| 程 序 | 可储存10个程序，可同时运行10个程序，也可手动、短程序操作。 |  |  |
| 显示屏 | 液晶，显示温度，剩余时间等信息 |  |  |
| 石蜡检测 | 如石蜡温度低于55℃，机器会阻止样本篮进入石蜡缸 |  |  |
| 脱水时间 | 每一步的脱水时间单独设定，1s～99 hour |  |  |
| 滴落时间 | 每一步的滴落时间单独设定，1 s～99 hour |  |  |
| 延迟时间 | 达99 hour |  |  |
| 温度设定 | 石蜡缸带有四周加热功能，温度可达80°C，加热功率70W,24V直流电。 |
| 运行模式 | 2个马达，样本篮上下运动，水平方向样品不动，底盘转动，试剂缸转动，方便观察样品状况 |
| 储电装置 | 停电时，可运行5小时 |  |  |
| 尺寸和重量 |  |  |  |
| 尺 寸（mm） | 长度×宽度×高度850 x 850 x 570 |  |  |
| 包装尺寸（mm） | 长度×宽度×高度1030 ×980 ×800 |  |  |
| 重 量 | 80kg |  |  |
| 毛 重 | 140kg |  |  |

| MTM-全自动封闭型组织脱水机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标配 | MTM主机 | 全封闭式组织脱水机，原装进口；处理量300个，最多可处理350个。 | 1 | 欧元总价 (Total Amount): €55,556.00 |
|  | 试剂容器 | 10个试剂缸，5个石蜡缸；带加压和抽真空功能 | 10 |  |
|  | 石蜡溶器 | 一共5个，其中一个备用 | 5 |  |
|  | 样本篮 | 每个样本篮可容纳150个样本 | 2 |  |
|  | 操作手册 |  | 1 |  |
| 选配 | UPS |  | 1 | €6,618.00 |
|  | 打印机 | 40列，小字号，标准纸 | 1 | €2,300.00 |
| 技术参数 |  |  |  |
| 容量 | 脱水缸 | 1个，硅金属材料，最多可容纳350个样本盒，两种试剂的交换时间30秒 |
|  | 试剂容器 | 10个，每个2.5 L，节约试剂 |  |  |
|  | 石蜡容器 | 一共5个，其中4个使用，另一个备用，每个2.5L，节约石蜡 |  |  |
|  | 清洗容器 | 2个 |  |  |
|  | 活性炭过滤容器 | 2个 |  |  |
|  | 样 本 篮 | 2个，每个可容纳150个样本盒；可选配1个大样本篮，可容纳350个样本盒。 |
|  | 自动装液及抽排系统：用于试剂和石蜡 |
| 操作 | 操作程序 | 可储存12个 (11个常规和一个备用) |  |  |
|  | 清洁循环程序 | 1个 (用户可改编) |  |  |
|  | 石蜡纯化循环程序 | 1个 |  |  |
|  | 试剂处理系统程序 | 2个 (单试剂和试剂组) |  |  |
|  | 电源失灵恢复程序 | 2个 (带和不带UPS) |  |  |
|  | 维护辅助程序 | 1个 |  |  |
|  | 延迟/结束时间 | 多达一周，用户可选择任意操作程序，由计算机来计算。 |  |  |
|  | 石蜡温度范围 | 50 到70°C |  |  |
|  | 试剂温度范围 | 外围, 35 to 45°C |  |  |
|  | 温度精确度 | +/- 1°C (PID控制器) |  |  |
|  | 真空和压力功能 | 外围, 真空, 压力和真空循环 |  |  |
|  | 真空 | 300 mBar（30kPa） |  |  |
|  | 压力 | 1250 mBar（125kPa） |  |  |
|  | 试剂混合循环 | 每30, 20, 15, 10, 5分钟一次 |  |  |
| 用户界面 |  |  |  |
| 显示屏 | 12” 彩色 TFT – LCD 显示屏 |  |  |
| 键盘 | 用户友好 – 12 键 – IP65 ，密封薄膜 |  |  |
| 数据支持和程序更新 | USB接口 |  |  |
| 打印机界面 | 1 (RS-232) |  |  |
| 远程报警监控界面 | 1 (NO/NC 230 V 6A) |  |  |
| 紧急和维护 | PC/AT STD 键盘连接器 |  |  |
| 操作机箱和盖子 | 全不锈钢，独特易清洁表面 |  |  |
| 旋转阀 | 全为特殊材料的旋转阀（独家专利），试剂和石蜡完全封闭 |  |  |
| 尺 寸（mm） | 长度×宽度×高度600x724x1300 mm 包装尺寸（mm）800×930×1400 |
| 重量 | 96kg 毛重：150kg 认证：CE / UL / CSA 标准 |

## 4.5组织脱水机技术性能对比slee & leica

| 轮转式组织脱水机 |
| --- |
| 厂家 | slee | leica | 注释 |
| 型号 | MTP | TP1020 |  |
| 产地 | 德国美因兹 | 上海 | 德国进口产品，品质更有保障 |
| 缸数 | 12个 | 12个 |  |
|  | 普通型为2个，选配为3个 | 2个蜡罐(可选3） |  |
| 缸容量 | 2L | 1.8 | 容量更大，处理量更多. |
| 样品盒数量 | 120 | 80 | 处理样本更多. |
|  | 两缸同时240 | 160 | 处理样本更多 |
| 控制面板 | 数字或模拟 与机器一体 | 数字式 与机器一体 |  |
| 自动搅拌 | 有 | 有 |  |
| 运行方式 | 底盘转动，开放式 | 样品架转动，开放式 | 对于使用者来说,可以方便观察试剂,加试剂方便.如放在通风橱,观察不会出现死角. |
| 储电装置 | 断电还可运行5小时左右 |  |  |
| 加热方式 | 石蜡四周加热 | 底部加热 | 加热更快,更均匀 |
| 废气排放 | 可加活性炭抽排装置（可选） | 可加抽排装置（可选） | 可减少空气中的二甲苯，保护操作者 |
| 防干 | 无 | 无 |  |
| 编程步数 | 10个 | 9个 |  |
| 延迟时间 | 99小时 | 216小时/9天 |  |
| 外型 | 直径850*570（高） | 82（61）*59.5-78 |  |
| 重量 | 80 | 近60 |  |

| 全自动封闭型组织脱水机比较（slee & leica） |
| --- |
| 品牌 | slee | leica | 备注 |
| 型号 | MTM | asp300 |  |
| 容积 | 2.5L | 4.3L |  |
| 最大容量 | 350 | 300 |  |
| 样品篮 | 2（150）+1 |  |  |
| 材料 | 2（2.5L）硅金属材料 | 不锈钢 |  |
| 水平传感 |  | 光学传感器 |  |
| 石蜡温度范围 | 52～62 | 40～65 |  |
| 试剂温度范围 | 35～45 | 室温30～55 |  |
| 温度精确度 | 1 | 1 |  |
| 真空 | 300hpa | -70kpa（g） |  |
| 压力 | 1250hpa | +35kpa（g） |  |
| 延迟结束时间 | 1周 | 1周 |  |
| 石蜡池数量 | 4+1 | 3 | 多个石蜡缸，能提高脱水浸蜡的质量 |
| 石蜡池容积 | 2.5公升 | 4.3公升 |  |
| 试剂瓶数量 | 10 | 10 |  |
| 试剂瓶容量 | 2.5公升 | 4.3公升 |  |
| 清洁循环瓶 | 2只 | 3外接1只 |  |
| 显示器 | 12寸TFT触摸屏 | 彩色触摸屏 |  |
| 试剂处理系统 | 有2个 | 有 |  |
| 遥控排放和充装系统 | 有 | 有 |  |
| 遥控石蜡排放系统 | 有 | 有 |  |
| 3－5寸驱动盘 | 有 | 有 |  |
| 外接报警连接装置 | 有 | 有 |  |
| 平行式打印机接口 | 有 | 有 |  |
| 系列接口 | 有 | 有 |  |
| 认证 | CE, UL, CSA | ce、c-ul、ul、csa |  |
| 尺寸 | 72.4*60*130 | 68*59*132 |  |
| 重量 | 96kg | 140kg |  |
| 断电保护系统 | 在无UPS的情况下，断电时，会自动保存电最后状态，等来电后继续中断的脱水程度 |  | 最大限度保护样本不受意外情况影响 |
|  | 在选配有UPS的情况下，断电后，会继续运行直至UPS剩1/3的电量，然后将抽取一种用户指定的液体来保护样本 |  |  |
| 打印机 | 40针，标准纸张 |  |  |
| 试剂混匀循环 | 30、20、15、5min |  |  |

## 4.5组织脱水机技术性能对比slee & microm

| 组织脱水机 |  |
| --- | --- |
| 厂家 | slee | microm | 注释 |
| 型号 | MTP | STP120 |  |
| 产地 | 德国美因兹 | 德国 | 德国进口产品，品质更有保障 |
| 缸数 | 12个 | 12个（全部为金属杯） |  |
|  | 普通型号为2个，选配为3个 | 2个蜡罐(可选3个) |  |
| 缸容量 | 2L | 1.8升 | 可选型号更多，处理量更大 |
| 样品盒数量 | 120 | 120 |  |
|  | 两缸同时 240 | 240 |  |
| 控制面板 | 数字或模拟 与机器一体 | 液晶显示屏 |  |
| 自动搅拌 | 有 | 有/SAS螺旋式抖动/离心清洁SCCS |  |
| 运行方式 | 底盘转动，开放式 | 样品架转动，开放式 |  |
| 废气排放 | 可加活性炭抽排装置（可选） | 可加活性炭抽排装置 | 可减少空气中的二甲苯，保护操作者 |
| 防干 | 无/UPS供电,长达10个小时 | ups供电，样品篮自动侵入试剂缸 |  |
| 编程步数 | 10个 | 10个 |  |
| 延迟时间 | 99小时 | 选配（不限时间） |  |
| 外型 | 直径850*570（高） | 直径850mm |  |
| 重量 | 近80 | 70 |  |
| 其它 | 12站加热(75) | 温度过载保护（75） |  |