多肽应用时的注意点

Bachem公司的每个多肽产品都保证分析指标符合最高质量标准。多肽在溶解和储存时，应遵循下列要点：

- 多肽的净重

在准备多肽的溶液时，应考虑到多肽的净重问题。研究用多肽的HPLC纯度一般达到95%以上，而多肽的固体含量在70-90%范围内，这是因为多肽含有的其它离子（例如：醋酸/三氟乙酸）和残余的潮气。每个批号的多肽含量都记录在分析数据报告上（可以从www.bachem.com网站下载）

- 多肽冻干粉的处置

*多肽长期保存应放置在-15℃以下。

*多肽容易吸潮，应先把装有多肽的瓶放在玻璃器中，至于室温下平衡温度，然后才能打开瓶称量多肽，多肽吸收水分后将影响稳定性使多肽含量减少。

*从瓶中称出所需量的多肽后，应立刻将瓶盖拧紧。

3、溶解于储存

*多肽应溶解在适当的溶液中：酸性多肽应溶解在碱性溶液中，碱性多肽应溶解在酸性溶液中。必要时可用超声波帮助溶解。

*多肽含有Trp,Net,Cys应该特别注意免氧化.应该用无氧的水或还原剂.

*储存时,多肽溶液应该分装后置于-15℃以下,多数含有Trp,Net,Cys的多肽半帅期教短,不应长期保存。