摩擦系数测定仪

Monitor/Slip & Friction

TMI 32-07

仪器特性：

- 新一代的控制系统，大屏幕，操作简单易用。

- 数字显示、存储编辑多达200个读数、可选单位（COF或克），RS-232接口、可选量程、数理统计——平均值，标准偏差，高/低读值和可选打印机输出报告

- 静态的和动态的摩擦系数在一个操作中计算获得

- 带唯一滑轨的直接驱动臂

- 防止滑块偏移机构

- 滑块易于更换

- 可选速度：5.08cm—43.18cm/min.

- 可选滑行距离：2.54cm—30.48cm

- 符合TAPPI T-816，T-549和ASTM D1894

说明：

动摩擦系数测试有助于为增加或减小被测两个样品之间摩擦而使用的化学物或添加物定量。TMI的摩擦系数测定仪可以测定许多材料的摩擦特性，如：纸张、胶片、橡胶、塑料、木材、油毡、涂层、以及其他纸材料。

参数：

- 尺寸：51.5cm×49.5cm×50.8cm; 20.3”W×19.5”D×20”H

- 电源：120V/60Hz/1Ph/5A（可选：220V/50Hz/1Ph/3A）

- 重量：约25 kg. (55 lbs.)

选件及附件：

- “B” 滑块; 2.5”×2.5”, 200g, ASTM D1894, TAPPI T-549 (TMI 32-06-02)

- 根据用户需要定做滑块

- 180度剥离附件

- 加热板：室温至177℃

- 低量程传感器，用于“B”滑块