撕裂度测定仪

Monitor/TearTM (TMI 83-11-01)

- 另有手动型标准Elmendorf撕裂度测试仪

- 符合ISO1974, GB 455.2-89, TAPPI T-414, ASTM D1922和D1924, CPPA D.9, APPITA/AS1301.400S, BS4468，SCAN P-11。

说明：

撕裂度测试是为了确定一张纸或相关材料被撕裂前能承受的最大应力。TMI撕裂度测定仪是自动测试仪，配有可选编码器，自动测定撕裂过程中单摆的角度位置，并将测定结果转换为撕裂度单位表示。TMI实验室监测线XTM为您进行品质控制和R&D程序管理提供更多的功能和用途。

参数：

- 尺寸：30.5cm×30.5cm×50.8cm; 12”W×12”D×20”H

- 电源：220V/50Hz/单相/1A

- 气压：最小413kpa

- 重量：约10.4kg

选件：

- 200 gram pendulum (TMI 83-11-02)——200克单摆

- 800 gram pendulum (TMI 83-11-04)——800克单摆

- 1600 gram pendulum (TMI 83-11-05)——1600克单摆

- 3200 gram pendulum (TMI 83-11-06)——3200克单摆

- 6400 gram pendulum (TMI 83-11-07)——6400克单摆

- Universal Pendulum for 200, 400, 800, and 1600 grams; The required calibration weights are included (shown in photo) (TMI 83-11-08)——200克，400克，800克及1600克通用单摆；含校准砝码（如图所示）

- 80-character printer with graphics (TMI 05-05-01)——可输出图表的80字符宽打印机

-For standard Elmendorf Tear (TMI 83-10-00)——手动型标准Elmendorf 撕裂度仪:

- 200 gram pendulum (TMI 83-10-01)——200克单摆

- 800 gram pendulum (TMI 83-10-02)——800克单摆

- 1600 gram pendulum (TMI 83-10-03)——1600克单摆

- 3200 gram pendulum (TMI 83-10-04)——3200克单摆

- 6400 gram pendulum (TMI 83-10-05)——6400克单摆

- Precision check weights; 15-2130 grams, set of 7; (TMI 83-10-06)——精确度检验砝码；15～2130克，7个一套

- Stationary air jaw regulator (TMI 83-10-08)——静态气压夹具调节器

广  州  尚  准  仪  器  有  限  公  司

Add：广州市科学城彩频路9号广东软件科学园B栋502F  邮编：510663
Tel：020-32031098  32031298  32032486  32032817   Fax:020-32032628
Web :www.szyqp.com                       E-Mail：szyqp@szyqp.com

# Text boxes

特性：

- TMI实验室监测线XTM组成部分，具有以下特性：数字显示,可存储编辑多达500条的读数，可选单位（%，g，mN）,RS－232接口,可选量程,数据处理——平均值、标准偏差、高/低结果,外接打印机打印实验报告

- 配有砝码，可对单摆进行自动校准

- 夹具及单摆释放靠气压传动（夹板压力以psi, kg/cm2为单位显示在表盘）

- 可选单摆重量范围：200g～6400g（配有校准砝码）

- 可自动换算成单层纸样所受撕裂力的平均值，单位用mN或g表示