德国BYK微型光泽度仪系列产品

产品说明：

德国BYK公司便携式微型光泽度计测量适合于任何应用，

特点：小巧、方便使用

自动校准-随时可测量，按一下即可校准，菜单指导操作，测量结果无人为误差

单次测量和统计模式，后者包括测量次数、平均值和标准偏差

记忆量大：999个读数

RS232接口可传送数据到个人电脑或打印机

电池寿命长 ，最多可达3000个读数

符合DIN标准，可追溯至BAM和NRC

基本配置如下：

微型光泽仪，内含校准标准板的底座

校准证书，接口线，软件gloss-link或easy-link

操作手册，塑料携带箱，电池

尺寸：55x148x72 mm

技术参数：

| 型号 | 名称 | 光路 | 应用范围 | 测量区域 | 读数范围 | 重复性 | 重现性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-4420 | 微型光泽计20° | 20° | 高光泽 | 9x9mm | 0-180GU | 0.5GU | 1GU |
| A-4460 | 微型光泽计60° | 60° | 中光泽 | 9x18mm | 0-150GU | 0.5GU | 1GU |
| A-4485 | 微型光泽计85° | 85° | 低光泽 | 7x72mm | 0-120GU | 0.5GU | 1GU |
| A-4430 | 微型多角度光泽计20/60/85° | 20/60/85° | 各种光泽 | 参阅单光路 | 参阅单光路 | 0.5GU | 1GU |
| A-4535 | 微型光泽计45° | 45° | 薄膜/陶瓷 | 9x13mm | 0-180GU | 0.5GU | 1GU |
| A-4553 | 微型光泽计75° | 75° | 纸张/塑料 | 9x21mm | 0-140GU | 0.5GU | 1GU |
| A-4528 | 镜面多角度光泽仪 | 20/60/80° | 金属 | 参阅单光路 | 20°：0-2000GU 60°：0-1000GU 80°：0-160GU | 1% | 2% |