WSE固相萃取

相萃取(Solid-Phase Extraction 简称ＳＰＥ)是近年发展起来一种样品预处理技术, 由液固萃取和柱液相色谱技术结合发展而来，主要用于样品的分离、纯化和浓缩,与传统的液液萃取法相比较可以提高分析物的回收率、更有效的将分析物与干扰组分分离减少样品预处理过程，操作简单，省时，省力。广泛的应用在医药、食品、环保、商检、农药残留等领域

一．原理及一般操作步骤：

固相萃取是一个包括液相和固相的物理萃取过程。在固相萃取过程中，固相对分析物的吸附力大于样品母液，当样品通过固相萃取柱时，分析物被吸附在固体表面，其他组分则随样品母液通过柱子，最后用适当的溶剂将分析物脱下来。

I 柱的预处理

为了获得高的回收率和良好的重现性，固相萃取柱在使用之前必须用适当的溶剂进行预处理，预处理除去填料中可能存在的杂质，另一个目的是使填料溶剂化，提高固相萃取的重现性

II 样品的添加
　　预处理后，试样溶液被加至并以一定的流速通过柱子。在该步骤分析物被保留在吸附剂上。

III 柱的洗涤
　　在样品通过萃取柱时，不仅分析物被吸附在柱子上，一些杂质也同时被吸附，选择适当的溶剂，将干扰组分洗脱下来，同时保持分析物仍留在柱上

IV 分析物的洗脱
　　用洗脱剂将分析物洗脱在收集管中，为了提高分析物的浓度或为以后分析调整溶剂杂质，可以把收集到的分析物积分用氮气吹干，再溶于小体积适当的溶剂中。

特点

1. 密封性好、结构简捷实用、方便控制萃取速度；

2. 高回收率和高富集倍数；

3. 防交叉污染、防雾化真空槽设计；

4. 操作简单、快速、易于样品的批量处理；

5. 无相分离操作，易于收集分析物组分，能处理小体积试样；

6. 可配大容量采样器、快速浓缩干燥装置；

7. 除方刚使用特硬加厚玻璃外，其它部件均采用四氟及耐腐材料，有较强的抗腐蚀性。