名称：固定式CO气体检测探头

型号：GRI-8601 系列

概述

GRI-8601是传感、变送一体化的气体检测探头。测量元件采用先进的电化学传感器和红外气传感器，可检测各种有毒气体及氧气的浓度值，并在接收上位机的查询指令后，实时输出数字信号。广泛应用于工业检测，安全防护和环境检测等等。

特点

- 宽范围输入，电源电压12-30VDC。

- 操作方便，既可手持，亦可固定。

- 数字输出，通信简单、方便。

- 4—20mA 和 RS485信号，RS485信号传输距离可长达1000米。

- 测量精确、寿命长、稳定性高、抗干扰能力强。

技术参数

| 产品名称 | 手持/固定式气体数字探头 | 传感器名称 | 可选(电化学传感器) |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | GRI-8601 | 传感器型号 | 可选 |
| 输入电源 | 12-30VDC | 检测对象 | 可选(见选型表) |
| 消耗电流 | 约10mA | 检测原理 | 电化学和红外 |
| 信号输出 | RS485数字信号 | 检测方式 | 扩散式/管道式 |
| 传输距离 | 1000m | 检测量程 | 可选 |
| 精确度 | ±5%FS | 分辨率 | 可选 |
| 工作温度 | -10℃-40℃ | 响应时间 | T90≤30S（大部分） |
| 工作湿度 | 0-85%RH(无凝固) | 使用寿命 | 2年(空气中) |
| 气压范围 | 860-1060hpa(毒气) | 重复性 | ≤±2%FS |
| 零点漂移 | ≤±2%FS/6h | 跨度漂移 | ≤±5%FS/6h |

注：以上传感器部分的参数请以最新Membrapor及IT相应传感器的技术手册为准。