GRI-8306系列手持式NO气体检测仪

产品概述：

GRI-8306系列手持式一氧化氮（NO）气体检测仪是一种可连续测单气的NO气体检测设备，通过更换不同的传感器而测不同的NO气体。本产品适用于环境监测，工业生产等气体含量较低且对人体有害的工作环境，能够有郊保障工作人员健康和生命安全不受到侵害。

此款NO气体检测仪均采用自由扩散式检测方法，敏感气体传感器采用瑞士MEMBRAPOR电化学传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；TI低功耗微处理器，靠性高，极佳的人机交互界面，不仅做到了功能齐全且操作简单。128×64的液晶显示，显示内容清晰，其小巧美观的外形设计及舒适的手感是手持应用的最佳选择。

主要特点：

采用先进的超低功耗的16位控制器，分辨率为128×64的液晶显示屏

高精度电化学传感器

可设置高低报警点，两级声光报警

提供软件、硬件标定方法，标定浓度值可调

提供时钟实时显示

可充电

行业应用：

石油石化行业、消防救护、各类工业场所安全监测、危险物质检测

技术参数：

传感器类型： 电化学（0-250或自定义）

采样方式：   扩散式

精     度：  0.5ppm

响应时间：   25s

指示方式：   LCD显示实时浓度，发光二级管、蜂鸣器报警

工作环境：   -10℃—40℃ 15%-95%RH（无凝结）

气压范围：   大气压 ± 10%

工作电压：   DC3.7V 锂电：1100mAh

充电时间：   6-8小时

连续工作时间： 30小时以上

传感器寿命：   1年