GRI-8507壁挂式二氧化硫检测报警器

产品概述：

GRI-8507系列单点壁挂式二氧化硫检测报警仪，是一种可连续检测工作环境中二氧化硫浓度的仪器。可广泛应用于工厂、办公室、仓库等各种现场环境，在线监测现场二氧化硫的浓度值。此款二氧化硫检测报警仪为自然扩散式气体检测方式，敏感元件采用瑞士Membrapor进口电化学传感器，具有很高的灵敏度和出色的重复性；高亮的LED背光加LCD显示屏实时显示泄漏气体的浓度值，超过预设报警点立即启动声光报警信号和继电器控制信号；国际标准 4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统，RS485数字信号与工厂上位机连接。

产品特点：

进口电化学传感器,性能稳定可靠；

提供LCD显示及声光报警,功能齐全；

智能化设计,调零,报警设置,校准非常方便；

两个报警继电器可输出控制信号用于驱动风机等设备；

仪器DC9-24V宽范围供电(使用电源适配器则可直接AC220V),接通电源即可使用；

金属壳体,坚固可靠；

红外遥控器控制，更方便设置、修改仪器参数；

具有标准4-20mA电流信号及RS485数字信号输出。

应用领域：

染料、造纸、制药、医疗、食品、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所、生产车间和生活场所

技术参数：

输入电源:9-24VDC

消耗电流:20-200mA

检测原理:电化学

显示方式:LCD液晶显示屏

检测方式:扩散式

报警方式:2级声光报警

检测量程:0-100PPM或自定义

报警误差:≤±5%报警设定值

精确度:±5%FS

工作温度:-20℃-45℃

分辨率:可选

工作湿度:15-90%RH(无凝结)

预热时间:1 Min

气压范围:大气压

信号输出:4-20mA或RS485

使用寿命:2年(空气中)

接点容量:1A/120VAC或1A/24VDC

零点漂移:≤±2%FS/6h

重复性:≤±2%FS

跨度漂移:≤±5%FS/6h