2720型9700型Veriti 96孔PCR仪器

| 自1987年推出第一台PCR仪以来，Applied Biosystems公司就一直在不懈地研发新型的PCR仪，以方便您的研究。 Veriti™ 96孔PCR仪 更多功能 Veriti™ PCR仪——满足您现在和未来的PCR需求的设计 Veriti PCR仪可以提供给您Applied Biosystems一如既往的可靠性能，并且具有加强的功能适合您所有PCR的应用。系统具有四种形式以满足不同热循环的需求：Veriti 96孔（0.2或0.1mL）、384孔、或0.5mL 60孔。彩色触摸屏提供了功能强大而操作简单的用户界面，简化了Veriti PCR仪的设置和使用。 此外，Veriti 96孔PCR仪的灵活特性适合快速或标准形式的PCR反应，同时具备VeriFlexTM加热块，可以提供优于温度梯度的PCR优化功能。 Veriti 96孔PCR仪可以提供6个温控模块用于PCR优化 适合进行快速和标准形式的PCR反应 如您所愿的可靠性能 非常易于操作 *可选配的VeritiLink™ Romote Management Software可允许您联网管理您的仪器，通过诸如电子邮件通知等功能，让您随时掌握仪器情况。 可更换的样品基座设计 灵活的GeneAmp® 9700型PCR仪可满足广泛的需求 GeneAmp 9700型PCR仪是一款性能优异，配置灵活的仪器，配备有不同的基座温度控制模式，以及多种可由用户自己更换的PCR样品基座。 直观的图形界面 一系列可更换的样品基座：60孔0.5mL基座，96孔0.2mL基座，以及双96孔或双384孔基座模式 可选择的适于双384孔基座的热盖 9700型网络软件包可以同时控制多台机器 经济的台式仪器 2720型PCR仪——您自己的PCR仪。 个人化的2720型PCR仪是进行基本的PCR和循环测序的理想仪器。它整合了GeneAmp? 9700型PCR仪的很多特点，以保证其性能和可靠性，而更紧凑的设计使得价格更低。 紧凑的设计节省实验台空间 精确均衡的加热和冷却 直观的图形界面 性能可靠，性价比高 PCR仪选择指导 型号 Veriti 96孔 Veriti 384孔 Veriti 60孔 96孔9700 双96孔9700 双384孔9700 60孔9700 2720 样品基座 0.1mL或0.2mL合金样品基座（不可更换） 0.02mL 铝质 0.5mL 铝质 0.2mL 铝质，银质，或银质镀金 0.2mL 铝质（2个96孔） 0.02mL 铝质（2个384孔） 0.5mL 铝质 0.2mL 铝质 功能 PCR条件优化，快速PCR，标准PCR 高通量384孔等温样品加热块 60孔（0.5mL）等温加热块，适合需要较多PCR产物的应用 最灵活的研究模式 | 中/高通量双96孔样品基座使每轮可进行192个样品反应 高通量，微量样品体积 较大的PCR产物体积 个性化的96孔PCR仪 特点 VeriFlex™ 加热块：由6个帕尔贴加热块组成，可进行PCR优化或在一轮反应中同时运行6种退火温度 VeritiLink™可提供网络功能，可由一台仪器控制12台仪器 支持0.5mL薄壁管，可更好地导热并进行更高效的热循环 标准的0.2mL模式和可更换的样品基座提供了优异的性能和耐用性 高通量的双96孔样品基座使每轮可进行192个样品反应 高通量的双384孔样品基座使每轮可进行768个样品反应，可选配自动热盖 支持0.5ml薄壁管，传热更迅速，扩增更高效 异常小巧的设计，并且排风散热装置在仪器后部，可允许几台PCR仪并排放置，以节省宝贵的实验台空间 控温精确度 ±0.25℃（35℃-99.9℃） ±0.5℃（35℃-100℃） 温度范围 4℃-99℃ 体积 长：48.5cm（19.1”） 宽：23.7cm（9.3”） 高：24.5cm（9.6”） 长：40.6cm（16”） 宽：30cm（12”） 高：26cm（10”） 长：52cm（20.5”） 宽：30cm（12”） 高：26cm（10”） 长：40.6cm（16”） 宽：30cm（12”） 高：26cm（10”） 长：36cm（14.2”） 宽：21cm（8.3”） 高：22cm（8.7”） 货号 4375305 （0.1mL）, 4375786 （0.2mL） 4388444 6384638 4314879, N8050001, 4314878 4343176 N8050002, 4314487 4310899 4359659 |
| --- | --- |