顶空分析装置

▲ LS-1型                                        ▲  HS-1型

顶空分析装置用于气相色谱分析，对于液体、固体或液固混合的样品，分析在常温或较高温度有一定蒸汽分压的挥发组分，能满足国家2010版国家药典规定的药品中溶剂残留的测定要求，沈阳药科大学已配备十余套该顶空分析装置，在辽宁省、吉林省等已售出数百套，经济实用，深受广大用户的青睐。该顶空分析装置曾在第七次色谱学术报告会（北京昌平）上交流过。

规格：10ml,  20ml,    50ml,    100ml   250ml   500ml

侧孔针头是经过特殊加工处理的针头，其出口在针头的侧面，而针尖是密封的，专门用于气相色谱气体进样，不堵针，不损伤顶空瓶进样口密封垫，也不损伤气相色谱仪进样口密封垫，延长密封垫寿命，提高分析成功率。

HS-1型每套所包含物品：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP聚丙稀套 |  | 10组/套 | 700.00/套 |
| 2 | 硅橡胶垫 | φ8mm | 20个/包 | 300.00元/包 |
| 3 | 硅橡胶垫 | φ30mm | 20个/包 | 300.00元/包 |
| 4 | 聚四氟密封垫 | φ30mm | 100个/包 | 280.00元/包 |
| 5 | 顶空瓶 | 10-100毫升 | 12个 | 60.00元/个 |
| 6 | 侧孔针头 | 5.5#-7# | 10只 | 660.00元/10只 |
| 7 | 玻璃注射器 | 1毫升 | 1个 | 5.00元 |
| 8 | 气密性进样器 | 1毫升 | 1个 | 188.00元 |
| 9 | 干式加热器 | 室温+10℃-120℃ | 1台 |  |
| 10 | 两个单道定时器 | 0-99.59min | 1台 |  |
| 11 | 保险丝 | 2A | 2支 |  |
| 12 | 中文说明书 |  | 1套 |  |

价格：HS-1型8800.00元/套；LS-1型2800.00元/套（包括1~7项）

沈阳天美达科学仪器有限公司

网址：http://www.tmd17.com/                   E-mail：tm888@vip.sina.com

TEL：024-23517766    23515598               Fax:024-23528877

HS-1型顶空进样器是经济实用的手动顶空进样分析装置，是包含LS-1顶空瓶、侧孔针头、多道定时器、干式加热装置等。顶空进样器是针对液体、固体、液固混合物样品中挥发性有机物的分析装置，其方法简便、灵敏度高是其他方法如化学法等所无法比拟的。HS-1型顶空进样器可与任何国产、进口气相色谱仪匹配。