# Text boxes

销售部：上海市浦东康桥工业区康弘路508弄49号     邮　编：201315

电  话： 021-60513687 20904209                网  址：http://www.shagti.com

上海也鸿光学厂提供生物显微镜专家服务：产品选型、技术培训、维修保养、仪器改装

XSP-8C系列     生物显微镜

一、仪器用途

数码生物显微镜广泛用于生物学、细菌学、组织学、药物化学等研究所工作，在医疗中可进行临床试验，在学校实验室可供教学之用。采用双目镜筒及人工照明，照明可连续调节亮暗，双目镜筒可360度自由转动。

适用于医疗卫生机构、实验室、研究所及高等学校等单位作生物学、病理学、细菌学观察、教学和专业研究、临床实验及常规医疗检验之用。本显微镜可选用相衬、暗场、偏光等配件。配备各种不同的产品，以适应不同用户的需要。

二、技术参数

1.目镜

| 类别 | 放大倍数 | 视场直径（mm） |
| --- | --- | --- |
| 平场目镜 | 10× | 18 |
|  | 16× | 11 |

2.物镜

| 类别 | 放大倍数 | 数值孔径（NA） | 工作距离（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 平场消色差物镜 | 4× | 0.10 | 17.5 |
|  | 10× | 0.25 | 7.31 |
|  | 40× | 0.65 | 0.63 |
|  | 100X(油) | 1.25 | 0.18 |

3.光学放大倍数： 40X-1600X       系统参考放大倍数： 40X-2600X
4.同轴粗微动调焦机构：调焦范围 15mm     微动格值 0.002mm
5.机械筒长：160mm
6.聚光镜数值孔径（NA）：1.25
7.机械载物台尺寸：150mm*135mm   移动范围：75*50mm  游标格值：0.1mm
8.滤色片：蓝、黄、绿
9.电光源： 110V-220V/6V 20W 卤素灯泡，可调光亮度
10.防霉：特有的防霉系统

三、系统简介

数码生物显微镜是将精密的光学显微镜技术、先进的光电转换技术与数码相机（计算机）技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。不仅可以在显示屏上很方便地观察实时动态图像，并能将所需要的图片进行编辑、保存和打印。

四、系统组成

电脑型（XSP-8CE）：1.显微镜 2.适配镜 3.摄像器(CCD)  4.A/D(图像采集)  5.计算机

数码相机型 (XSP-8CZ)：1.显微镜 2.适配镜 3.数码相机

五、总放大参考倍数

XSP-8CE型：40--2800倍（17寸显示器）   XSP-8CZ型：40--2400倍 (数码相机)