DY-1000多通道农药残留快速测试仪

应用领域：

广泛适用于农业系统、食药系统、质量监督系统、卫生防疫、食品安全检测流动车；蔬菜生产基地、蔬菜批发基地、农贸市场、食品超市等领域。

产品简介：DY-1000多通道农药残留快速测试仪是我司根据国家标准（GB/T5009.199—2003）和农业标准方法（NY/T 448-2001）中的酶抑制率法，结合快速检测方法研制的全新食品安全检测设备，能准确、快速检测出蔬菜、水果中有机磷类和氨基甲酸酯类农药残留量，是确保食品安全市场准入制的执行所必备的基础设备之一。

技术参数：

测量范围：     0.000~2.000Abs

通道数：       6~18通道，可根据实际需求灵活订制。

光源：         特制半永久性LED

波长：         410nm±2nm

零点偏移：     ≤0.5﹪（ζ）

光电流稳定度： ≤±0.5﹪（ζ）/3min

透射比准确度： ≤±1.0﹪（ζ）

透射比重复性： ≤ 0.5﹪（ζ）

通道间差：     ≤ 1.0﹪（ζ）

抑制率测量范围：0～100﹪

检测下限：      0.1～3.0mg/kg

储存器：        2M。储存100组以上程序，48000个测试结果。

打印机：        内置热敏打印机

重量：          2.8Kg

外形尺寸：      360mm(L)×235mm(W) ×102mm(H)

电源输入：      a、AC.100～240V；50Hz/60Hz

b、机内电池供电

输入功率：      6VNi-H电池，待机时间长达120小时（省电模式）25W

产品特点：

●检测效率高

6~18通道设计，操作简单、速度快，可同时检测6~18个样品，全面提高检测效率。

- 灵活性高

仪器具有多通道同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时，客户可根据操作熟练程度，自行选择测量模式，最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。

- 超长待机

内置高容量充电电池，待机时间长达5天，便于流动检测车和田间地头现场操作使用。

- 超大储存记忆

自动储存48000条检测数据。

打印测量结果可采用手动和自动两种方式，能选择性打印历史测量数据和判定标准。

●强大的网络监控及数据处理功能