西安东瑞科教实验仪器有限公司

真诚为您服务！

★双层玻璃反应釜

我公司参考国外先进技术，设计制造了1-100L双层玻璃反应釜，以及与之配套的加热-降温-制冷循环装置，欢迎您的选用。双层玻璃反应釜可以提供做高温反应（配置相应的循环油浴锅，最高温度可以达到300℃）；双层玻璃反应釜也可以做低温反应（配置相应的低温冷冻液循环系统，最低温度可以达到－80℃）；双层玻璃反应釜中可以抽成真空，从而做真空反应。而且，它的独到的设计使试验更加的安全，更加的方便。

★双层玻璃反应釜的工作原理是：

通过双层反应釜夹层，注入恒温的（高温或低温）热溶液或冷却液，对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷，并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应，并能控制反应溶液的蒸发与回流，反应完毕，物料可从釜底的出料口放出，操作极为方便。是现代化学小样，石油化工，中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。针对制药反应过程一目了然，方便控制反应过程。

★特 性 简 介
●交流电机变频调速搅拌，运转平稳可靠,力矩大，无火花。 
●四氟组件密封，可保持较高真空度。

●可在常压及负压下工作，负压可达到-0.098MPa 
●恒温数控油浴锅（电加热套可选），控温准确方便（冷冻可选）。 
●主体不锈钢结构，美观耐腐蚀。

●控温加热循环油浴锅，我公司采用微电脑控制，精度更高，波动度小

反应釜搅拌棒内芯特别采用321材质不锈钢，增强耐腐蚀的力度，军工技术打造，做工更加精细，使操作更加得心应手。
★主要参数：
规 格：100L
搅拌功率： 370W
搅拌转速： 启动-680pmin
电机力矩： 15000g.cm
整机尺寸： 700×700×2750mm

加热功率： 5KW（380V）温度控制在常温到300℃
负压-0.1MPa

- 主要配置：

- 关于100L双层玻璃反应釜配置如下：

| 序号 | 配件名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层釜体 | 一台 | 有效容积100L |
| 2 | 搅拌电机 | 一台 | 转速启动-680转(可调) |
| 3 | 调速器 | 一台 | 带有数字显示功能(无级调速) |
| 4 | 六口釜盖 | 一个 | 与釜体配套使用 |
| 5 | 反应釜架子 | 一套 | 支撑釜体等用 |
| 6 | 冷凝器 | 一个 | 蒸馏冷凝 |
| 7 | 四氟放料器 | 一个 | 放料(可以拆卸) |
| 8 | 温度计套管 | 一个 | 放温度计 |
| 9 | 恒压漏斗 | 一个 | 真空状态下加料 |
| 10 | 3层四氟搅拌杆 | 一套 | 内径不锈钢，外包TEFLON防腐材料 |
| 11 | 蒸馏冷凝弯管 | 一个 | 连接釜盖和冷凝器，用于分离，浓缩。 |
| 12 | 真空塞头 | 两个 | 用于密封 |
| 13 | 真空抽气头 | 一个 | 用于抽取反应釜内空气以获取真空。 |
| 14 | 循环油浴锅 | 一台 | 微电脑控制，提供高温热源（带有循环系统；高温300℃） |

注：低温槽另配。

★军工技术全力打造经典双层玻璃反应釜，

标准配置的产品可以进行实验功能：

1，常温搅拌反应

2，高温反应

3，负压真空蒸馏反应

4，分离萃取

5，蒸馏回流反应

6，浓缩反应

我公司设计的双层玻璃反应釜100L

参考图片如下：

智能恒温循环槽

产品特点：

●微机智能控制系统，升温迅速，温度稳定，操作简便

●水油两用：室温～300℃。

●LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值，数显分辨率0.01℃或0.1℃，触摸按键操作方便。

●可内外循环，内循环保证温度均匀恒定，循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验器。

●台式结构，外形体积小。

高温循环恒温系统（可以建立第二恒温场，与其他产品配套使用）：

| 型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(mm3) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽容积 (L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GX-2050 | 室温~300 | ±0.2 | 500×330×300 | 300 | 20 | 50 |

“东瑞”用心服务！

愿与社会各界竭诚合作，与时俱进，共同发展！