DDL6系列大容量冷冻离心机

DDL6大容量冷冻离心机特点：

★采用进口无氟压缩机组，双循环制冷，无环境污染，控温精准。

★采用无刷直流变频电机，无粉尘，免维护，力矩大，升降速度快。

★采用柔性轴驱动系统直接传动转头，运行平稳，振动小，噪音低。

★伺服式自动门锁，超速、超温、不平衡自动保护，机身采用优质钢材结构，安全可靠，使用倍感方便。

★采用微机处理器精确控制转速、时间、温度，实时显示运行转速和RCF值。10种升降速，10种程序储存。

★配有多种转头供选择，并可根据试验要求设计各种适配器。

★三级减振，离心效果达到最佳。

DDL6/6C 技术参数:

| 最高转速 | 6000r/min | 最大离心力 | 6600×g |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大容量 | 4×1000ml | 温控范围 | -20°C～40°C |
| 定时范围 | 1～99h59min | 噪 音 | ≤55dBA |
| 外型尺寸 | 865×650×830 | 净 重 | 184 KG |
| 控速精度 | ±50r/min | 电 源 | AC 220V 50HZ 20A |
| 控温精度 | ±1 °C |  |  |

DDL6/6C适配转头

| 编号 | 转子类型 | 最高转速r/min | 容量ml | 最大离心力×g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No33097 | 水平转子 | 4000 | 4×1000 | 4060 |
| 适配 40201-40208 适配器 |
| No30221 | 角转子 | 6000 | 4×300 | 5390 |
| No30222 | 角转子 | 6000 | 6×300 | 5660 |
| No30223 | 角转子 | 6000 | 6×500 | 6600 |
| No30694 | 酶标板转子 | 4000 | 4×4×96孔 | 2840 |