相对于柱前衍生，柱后衍生样品前处理简单、检测结果更准确。新一代柱后衍生系统，灵敏度高,符合2010版国家药典的要求.

PCX-A型柱后衍生系统开创了柱后衍生系统性能、价格及外形的新标准。采用进口或国产的泵供衍生化试剂，加上独到的反应器设计和精密电子加热器，造就了新一代柱后衍生系统-----柱后衍生系统的高性能和低价格.

常规应用：

OPA衍生法测定药品中的牛磺酸含量测定

OPA衍生法测定氨甲酯类农药及残留。

OPA衍生法测定甘油磷酸酯类物质。

碘化衍生法测定黄曲霉毒素含量。

OPA衍生法测定氨基酸。

茚三酮衍生法测定氨基酸。

食品中牛磺酸的含量测定。

特征：

快速且易于设置

1.只需连接一个来自色谱柱的入口。

2.只需连接一个进入检测器的出口。

模块式设计

1.可选1个或2个反应器。 操作温度：高于环境10℃-150℃，温度重现性±0.5℃

2.可选1个或2个衍生剂泵。 可选PEEK，SUS泵及管路。

久经考验的自清洗泵，大大延长了其使用寿命。

内置匀速器，大大降低了流速脉冲。

降低了接头及管路连接，防止泄漏。

全部连接接头均位于前面板上，便于用户使用。

前面板显示每种试剂的流速、 设置温度和实际温度。

泵的流速可以通过前面板设置，也可以通过RS232进行设置。

反应温度既可以通过前面板设置

模块式反应器，只需2个连接头即可更换反应体积和反应器。

新型设计的反应器，大大降低了峰的扩散。

全PEEK流路管线。