丁基硫疏水层析介质（Butyl-S-QZT 6FF）

1．概述

作为一类常规疏水层析介质，Butyl-S-QZT 6FF可应用于蛋白纯化和复性的诸多领域。该介质以高度交联琼脂糖为基质，流速快，机械性能良好，适合大规模工业生产中使用。介质具有极佳的化学稳定性，耐酸、碱、有机溶剂性能强。可用1M NaOH溶液在位清洗。配基密度可控，可依据目标蛋白体系性质提供对应疏水性质的介质。层析效果良好，蛋白活性回收率和纯度均达到或超过国际同类产品。

2．Butyl-S-QZT 6FF的理化性质

本中心研发生产的Butyl-S-QZT 6FF介质粒径均一，性能稳定，其理化性质如下：

表1  Butyl-S-QZT 6FF性能参数

| 介质 | 配基 | 粒径 （μm） | pH稳定范围 | 最快流速 （cm/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工作 | 清洗 |  |
| Butyl-S-QZT 6FF | 正丁基 | 45-165 | 3-13 | 2-14 | 750 |

图1 Butyl-S-QZT 6FF光学显微镜照片

目前市场上也存在一些其他家公司的类似产品，诸如美国GE公司的Butyl-S-Sepharose 6FF系列。

3．Butyl-S-QZT 6FF的应用

作为纯化重组乙肝病毒表面抗原（r-HBsAg）的专用疏水层析介质，Butyl-S-QZT 6FF具有粒径均一、机械强度高、配基密度可控等优点，用于纯化分别由CHO细胞表达和酵母细胞表达的r-HBsAg，纯化效果良好。由于具有上述优点，本中心研发生产的Butyl-S-QZT 6FF已被生化工程国家重点实验室、珠海健康元生物医药公司等单位广泛使用，获得了较高的评价。

3.1 用于CHO细胞表达r-HBsAg分离纯化

将疏水介质Butyl-S-QZT 6FF用于纯化CHO细胞体系表达r-HBsAg。柱子规格：（I.D.1.6cm×5cm），流速2mL/min。图2是Butyl-S-QZT 6FF纯化r-HBsAg层析图。图3是层析各步活性峰电泳图。图4是r-HBsAg经疏水层析前后的高效凝胶过滤色谱分析图谱。疏水层析过程的疫苗活性回收率为86%左右，单步纯化倍数22。

图2 Butyl-S-QZT 6FF疏水层析r-HBsAg图谱

图3 CCS表达r-HBsAg层析各步电泳图 （1：Marker；2：CCS；3：HIC活性峰；4：IEC活性峰；5：GFC活性峰）

图4 CCS表达r -HBsAg经疏水层析前后的SEC-HPLC谱图

3.2 用于酵母细胞表达HBsAg分离纯化

将疏水介质Butyl-S-QZT 6FF用于分离酵母细胞体系表达乙肝疫苗表面抗原，系酵母CD液直接疏水层析。柱子规格：（I.D.1.6cm×5cm），流速2mL/min。疫苗活性回收率为90%左右，单步纯化倍数3。将酵母提取液经离子交换层析后的活性组分进行疏水层析，疫苗活性回收率90%以上，纯化倍数11。