T65D ULTRA-TURRAX （分批处理）

介绍：

T65D大功率分散机, 分散量达2－50 L（H2O）； 中试用。

特点：

三种转／定子组合，需另配
2.分散刀具采用插入式连接方式，便于拆卸
3.可选配速度表
4.工业用途分散机，请参考我司工业设备资料
5.电源线和插头需另配

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 马达输入功率 | 1,800 W |
| 马达输出功率 | 1,500 W |
| 处理量 (H2O) | 2 – 50 l |
| 最大粘度 | 5,000 mPas |
| 固定转速 | 7,200 rpm |
| 转速稳定性 | 5% |
| 噪音 (空载) | 75 dB (A) |
| 过载保护 | 是 |
| 其他参数 |  |
| 外形尺寸 (W x D x H) | 190 x 580 x 380 mm |
| 重量 | 28 kg |
| 允许环境温度 | 5 – 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80% |
| 保护等级 (DIN EN 60529) | IP 54 |