###### 多功能变焦显微镜AZ100M

这是一款介于体视显微镜和金相显微镜之间、兼备体视显微镜和金相显微镜两方面特点的多功能变焦显微镜，它是尼康新推出的、具有开创性意义的、全新概念的显微镜。与AZ100不同，AZ100M是它的电动版。

采用可以通过垂直视角观察获取宏观图象的单筒变焦光学系统；

观察倍率为5×到500×*；

可在宏观区域内，实现高分辨率、高对比度的观察；

非立体视角的垂直平视观察，适于进行平面尺寸测量；

孔径光阑为标准配置；

新开发的机身，结构刚性好、稳定性强，便于观察与拍照；

配上必要的选件，可实现包括透射微分干涉、反射微分干涉、反射荧光在内的多种观察方式；

采用智能物镜转换器，可以检测到所用物镜的放大倍数；

变焦头的变倍与载物台升降对焦都可以电动控制，可以进行外部通讯；

可以连接PC或与显微镜用数码相机控制器件「DS-L2」「DS-U2」进行拍照。

* 包括配装同轴照明装置所引入的1.25×。

###### 可以连接NIS-Elements的多种电动控制组件

各种电动控制组件可以通过尼康的图象集成软件NIS-Elements来进行操控。特别是电动升降功能与NIS-Elements的EDF功能（选配）相结合，能够把不同层面拍摄到的图象，简单地合成为一个大的立体图象。另外，通过智能物镜转换器和变焦机构的联动，在观察倍率改变的同时，尺寸测量和标尺显示所需要的的倍率情报也能自动随之改变。

EDF功能（选配）

先在各个不同层面上以步进方式连续摄取图象 ，最后合成一幅立体图象

###### 可以与PC机进行通信的智能物镜转换器

AZ100M 智能物镜转换器电动升降；电动变焦

AZ100M具有可以通过信号线与外部连接的智能物镜转换器（AZ-NPI 状态检出3孔物镜转换器）。通过与PC机或者数码相机控制器（DS-L2或DS-U2）的实时通信，正在使用的物镜倍率信息可以随时准确地完成自动更新。不仅可以非常准确、有效地摄取图象，还可以进行准确地尺寸测量和标尺显示。

###### 可以接受外部操控的电动控制组件

使用AZ-MC型控制器可实现变焦头变倍以及载物台升降对焦的电动操作。
1. 安装了AZ-HRC 型遥控器以后，可以手动操控变焦头的变倍以及升降机构的对焦；
2. 安装了AZ-FSW 型脚踏控制器以后，即使在进行显微镜观察时两手腾不出来，也能够通过脚踏控制进行变倍和对焦；
3. 安装了AZ-PCR 型脚踏快门以后，可以脚踏控制进行显微摄影。

手动操控

脚踏控制器操控或脚踏快门操控

###### 显微镜操控窗口（AZ-Pad）

A：物镜倍数
B：变焦倍数
C：观察方式
D：聚光器（低倍／高倍）
E：电动升降
F：滤光块（装有AZ-FL FL型荧光装置时）

###### 垂直视角宏观观察

与体视显微镜不同，AZ100M不是立体视角观察，而是采用垂直平视观察，所得图象观察效果是平面的、而非立体的，没有倾斜、变形之虞，适于进行平面尺寸测量。与数码相机结合，AZ100M可以拍出极佳的宏观图象。

观察效果对比

AZ100M 垂直视角观察效果

体视显微镜立体视角观察效果

###### 观察倍率

变焦头具有8×变焦比，变倍范围为1~8×；目镜为10×，物镜倍率有0.5×、1×、2×、4×、5×五种；同轴照明装置为1.25×。组合起来可以实现5~500×的观察。

3孔物镜转盘至多允许同时加
装3个物镜

变焦头整数倍卡位机构确保准确定位，保证各点的倍率校准，使测量能够准确进行。