推荐型号一：CD3100

性能特点：

采用德国先进的反渗透省水工艺，即时产水，由于采用省水工艺，前端预处理使用周期更长。采用整体塑壳机箱，更耐腐蚀，安全性更佳。耗材采用韩式快换滤芯，维护更方便。

| 仪器名称 | 生化配套单级反渗透去离子水系统 |
| --- | --- |
| 仪器型号 | CD3100标配 |
| 应用领域 | 超纯水系统进水，试验器皿最后冲洗、水栽种植、微生物培养基制备、化学与生物化学试剂配制、缓冲液配制、感光胶片冲洗、精细化工、离子色谱、制药用纯化水以及为稳定性实验箱、气象实验设备、氢气发生器、加湿器等仪器供水。可取代传统单蒸、双蒸，三蒸水。 |
| 进水要求 | 进水压力 | 0.8-5bar |
|  | 进水水温 | 5-45℃ |
|  | 进水硬度 | <200PPM |
|  | 进水水质 | 市政自来水，电导率<1500µs-cm |
| RO水指标 | 脱 盐 率 | 95.00% |
|  | 回 收 率 | 40-50% |
|  | 电 导 率 | <5µs-cm |
|  | 产水量(25℃) | 15L/h |
| DI水指标 | 比电阻率（MΩ-CM） | 13-16 |
|  | 重金属离子(ppb） | <0.1 |
|  | 微生物/细菌(CFU/ml) | <1（选配终端滤器） |
|  | 颗粒物（>0.22µm) | <1/ml（选配终端滤器） |
| 控制系统 | 操作模式 | LED控制器，动态显示工作状态，液位控制取水，漏水报警，耗材寿命报警等 |
|  | 安全性能 | 缺水，低水压，水满动态显示报警，，耗材更换提示报警，漏水检修报警 |
|  | 系统监控 | 出水TDS笔检测 |
| 系统配置 | 预处理单元 | PF+AC+AC |
|  | 动力单元泵数量 | 1 |
|  | RO反渗透单元 | 100GPD RO*1 |
|  | 后置纯化单元 | 2根去离子柱 |
|  | 储存单元 | 40L水箱(选配） |
| 技术规格 | 瞬间最大出水量 | 1.8L/MIN |
|  | 出 水 口 | 两个 手动、自动控制出水 |
|  | 外形尺寸 | 18*37*44 |
|  | 重 量 | 15KG |
|  | 功 率 | 72w |
|  | 电 源 | 220V |

采用一次注塑成型塑料机箱，专为传统蒸馏水机及生化分析仪专用水机量身定制，实现自动、快速、方便的取用高质量去离子水。可完全取代耗时耗能、耗水效率低下的传统单蒸（电阻约为0.2MΩ-CM）、双蒸（电阻约为1.5MΩ-CM），三次蒸馏水（电阻约为3-4MΩ-CM）