平行浓缩蒸发仪

选购平行浓缩蒸发仪的必要性

浓缩是样品检测过程中必不可少的，但当样品量过大时普通的浓缩方法耗时长且需要人员看管；增大实验误差，降低实验重复性。而高沸点物质采用一般的蒸馏方法很难进行。

仪器介绍

平行浓缩蒸发仪是一台在高温高压的条件下对大批量样品快速、平行浓缩蒸发和进行高压溶剂萃取的小型仪器。通过真空泵将废气抽出经过冷水回流装置，将废液收集，无需在通风橱下进行，减少对实验环境的污染。

主要特点

1.操作方便。蒸发过程可视化、无样品转移；

2.一次可以处理大批样品，效率高。HPE-01常规性为24位（标配Φ25试管容量30mL）其他特殊规格可以订做；

3.通过同时加热／摇动／抽真空，浓缩速度快和增加萃取效率；

4.有梯度温度控制系统；

5.不需要用氮气，降低实验成本；

6.溶剂可以冷凝回收，不会排放到室内或环境中造成污染。可以直接放在实验室内，不必放在通风橱中；

7.可加速高沸点物质的蒸发速度；

8.可进行溶剂萃取实验，增大萃取效率和提高实验重复性；

9.每个样品都有独立的密封，避免交叉污染；

10.数显定时，无需操作人员看管；

技术参数

| 型号 | HPE-01 |
| --- | --- |
| 总功率（W） | 1100 |
| 离心率（mm） | 5 |
| 转速（r/min） | 50-420 |
| 温度（℃） | 室温+5--100 |
| 温控精度（℃） | ±1 |
| 重量（kg） | 32 |
| 外型尺寸（mm） | 490×320×355 |
| 定时范围（min） | 0-99 |

采购指南

此装置的主要特点一是可以产生高温高压的实验环境，故此仪器可快速处理难挥发、高沸点和化学性质不稳定的有机溶剂以及采用有机溶剂对待测物进行萃取实验，提取效率高；二是可以同时处理多个样品，这样提高了实验效率和重复性。故此仪器室溶剂蒸发和溶剂萃取等实验的最佳选择。

配套装置指南

| 序号 | 名称 | 型号及规格 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 平行浓缩蒸发仪主机 | HPE-01 |
| 02 | 24位真空盖 | 1件 |
| 03 | 24位加热体 | 1件 |
| 04 | 30ml试管 | 26件 |
| 05 | 冷凝器（选配） | 1套 |
| 06 | 循环水真空泵(选配) | 1件 |

应用领域

该产品平行浓缩功能方法应用于环境分析和农药残留分析等大批量样品的浓缩和平行反应产物的蒸发。特别是一些高沸点的有机溶剂的快速蒸发可发挥重要作用。其加速溶剂萃取功能已在环境、药物、食品和聚合物工业等领域得到广泛应用。特别是环境分析中，已广泛用于土壤、污泥、沉积物、大气颗粒物、粉尘、动植物组织、蔬菜和水果等样品中的多氯联苯、多环芳烃、有机磷（或氯）、农药、柴油等的萃取。

典型应用实例

牛奶样品中六种聚醚类抗生素类药物的前处理过程

（GB/T 22983-2008）

# Text boxes

称取10.0 g试样于离心管中，加无水硫酸钠约10 g和乙腈2×20 mL，涡旋混匀1 min，

振荡10 min，以3000 r/min离心3 min。合并上清液，加10 mL乙腈饱和的正己烷，涡旋1 min，

弃去正己烷，减压浓缩至近干。用4 mL甲醇溶液溶解残渣，待净化。

依次用5 mL水和3 mL甲醇潜洗柱体，4 mL甲醇洗脱。氮吹吹干，1.0 mL甲醇溶解，0.2µm滤膜，供液质谱测定。