超声波细胞破碎仪

选购超声波细胞破碎仪的必要性

细胞是动植物和人类的基本组成单元，故细胞内的物质如蛋白质、DNA等备受学者们的关注，例如免疫学法是生物检测领域应用最为广泛的方法之一。而抗原的制备过程则是免疫学法中重要部分，对胞内抗需要则需要先将细胞破碎再对其进行分类和纯化。这就需要一款相对自动化得细胞破碎装置。

仪器介绍

HUP系列超声粉碎机由超声控制器和换能器单元组成。通过调整面板上的功能键，改变不同的工具头，均可达到不同应用场合的使用目的。其工作原理基于超声波在液体中的空化作用，换能器将电能量通过变幅杆在工具头顶部液体中产生高强度剪切力，形成高频的交变水压强，使空腔膨胀、爆炸将细胞击碎。另外，由于超声波在液体中传播时产生剧烈地扰动作用，使颗粒产生很大的加速度，从而互相碰撞或与器壁碰撞而击碎。该装置可以使两种（或两钟以上）不相溶液体混合均匀。因其能达到一般的机械搅拌或捣碎所达不到的效果。

HUP-400A                               HUP-100

主要特点

1.储存5个控制模式；

2.时数字显示，输出能量由光条显示，0~100%连续可调，操作直观方便；

3.工作方式有间断（占空比由1%~100%可调）和连续两种选择，间断工作时，脉冲宽度和间断时间可分别设定；

4.作时间可由数字定时器控制，达到预定时间自动转变为待机状态，定时范围1min~99min；

5 .手持式超声波细胞破碎仪可人工自由控制工作和截止时间，使用灵活方便，适用于少量样品的处理工作；

技术参数

| 型号 | 功率(W) | 可选变幅杆（in） | 处理样品量 | 脉冲工作范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HUP-100 | 80 | 1/4" 1/8" | 150μL～100mL | 20%～99% |
| HUP-400A | 400 | 1/8"1/4"3/8"1/2" | 250μL～600mL | 1%～99% |

选购指南

超声波细胞破碎仪主要用于获得细胞内物质实验，如蛋白质，DNA的提取等实验。HUP-100为手持式，操作灵活方便，主要用于处理量少的实验，脉冲的工作范围小于HUP-400A。变幅杆的直径有两种，而HUP-400A的有4种可选，相比较HUP-400A的性价比较高。

破碎头的选取

探针顶端的直径越小，释放能量的范围就越小，产生的气穴越强烈，反之，产生的的气穴越平稳。本仪器采用的是锥形微型破碎头，适用于小容量、高强度实验。根据不同的处理量可选用不同的变幅杆的直径，处理量越大需要的能量越大，变幅杆的直径越大。探头直径3/8、1/2  适合一般的应用，同样于模拟机数码型号微锥形探头直径1/8、1/4  适用于细微样品，如孢子、血球、细胞等，振幅可达70%。

注意：不能超过微型破碎头的最大范围，否则将会导致破碎头顶端折断。

配套装置指南

选配

1.设备出厂时,均配备一支工具头,用户需要其它规格时,应向厂家另定购。

2.为降低噪音,用户可定做隔音箱。（手持式无隔音箱）

3.其它选配件还有： 升降架、乳化罐、专用溶剂杯、细胞破碎珠等。

标配

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 换能头组件 | 1 |
| 工具头 | 1（直径自选） |
| 控制器（电源） | 1 |
| 底板支架组合 | 1（手持式无底板支架组合） |
| 电源线 | 1 |

应用领域

现在广泛用于动植物组织、病毒、细菌和其它细胞的破碎、乳化、分离、均质等。广泛应用于生命科学、制药、新材料等领域。

典型应用实例

可溶性抗原的分离和纯化

# Text boxes

将待破碎的细胞和蒸馏水或缓冲液按一定比例混匀。

超声波破碎，

使抗原释放出来

菌落计数，

查看破碎程度

离子色谱或凝胶色谱进行进一步纯化