纳米粒子自动超过滤器

纳米粒子自动超过滤器的优势：

纳米粒子自动超过滤器解决了传统收集纳米粒子方法(超速离心法和注射器过滤法)收集时间长且收集量少的弊端，它能高效地、大量地将环境中的纳米粒子分离收集起来，将有力地推动纳米粒子的研究和应用。

纳米粒子的性能：

进样量：≤1L

收集率：100%

收集速度：1L/d左右

分级收集：

- 1-100nm

- 1-50nm，50-100nm

- 1-25nm，25-100nm

适用范围：100nm以下粒子的收集和分级

优点：收集效率高，收集成本低

工作原理：

样品和纳米粒子

(a) 黑土(<2000nm)      (b) 蒙脱石纳米粒子(1-100nm)

四种颗粒大小的沸石的透射电子显微镜图和结构转变原理图

从左边电镜图中可以看出，450-2000nm的沸石(A)和100-450nm的沸石(B)的形状是不规则的，而25-100nm的沸石(C)和1-25nm的沸石(D)形状是球状的。从右边的结构转变原理图可以看出，物理化学风化作用导致沸石的结构从结晶性胶体转变为次结晶性和非结晶性的纳米粒子，最后变成方钠石结构。

红壤中纳米粒子透射电子显微镜(TEM)图

I: 伊利石 K:高岭石 G:针铁矿 H:赤铁矿

从图a中可以看出，赤铁矿覆盖在高岭石的表面，与高岭石聚合在一起；从图b中可以看出，伊利石和赤铁矿聚合在一起。

# Text boxes

操作特点：

触控式操作，操作简单

自动加压过滤，过滤效率高

一次处理样品量大，无需频繁加样