表面涂层强度评估（佰汇兴业（北京）科技有限公司）：

表面涂层强度评估：利用含有固体粒子的浆体对材料表面进行高速冲蚀，使表面涂层出现具有一定深度的冲蚀痕迹。对冲蚀深度进行测量，分析数据，制作磨损率图表，评估其涂层强度。

日本涂层/材料综合性能评价试验机（MSE微粒喷浆冲蚀法）——超硬、超薄、透明、超软、复合涂层的最新评估方法，适用涂层、镀层、镀膜。

用于光学涂层、DLC、汽车零部件、滑动表面、液晶膜、CVD/金刚石、切削工具等的评估。

可评价：涂层强度数值话、表面至基体的强度变化、涂层与涂层/涂层与基体的结合力、评价镀膜工艺、评价涂层的均匀度。

仪器特点：

1、 MSE是市场上唯一的可以评估坚硬涂层的试验机，对坚硬涂层具有高分辨能力，可对多种坚硬涂层进行评估，如TiN，DLC（类金刚石镀膜），CBN（立方氮化硼）和金刚石等，填补了现在各种试验机不能评估坚硬涂层的空白。

2、MSE也是唯一的可对多涂层进行精确评估的试验机。

3、MSE微粒碰撞产生的磨损是纳米级的，可在不破坏基体材料的情况下，对薄膜涂层进行评估。结合对碰撞微粒的精确控制，具有很好的重复性。

4、MSE评估分析时间短。浆体的高速喷射使得产生1μm的磨损深度只需几秒时间，Si晶片约3s，蓝宝石约75s，TiN薄膜约350s，DLC约8000s。

应用方向：

涂层检测、材料检测、屏幕检测、汽车零部件检测、润滑剂检测、表面处理检测、摩擦系数/摩擦力检测、铅笔硬度检测

测试服务：

浆体冲蚀磨损试验、静摩擦系数测量、固定负载动/静摩擦力测量、固定负载动/静摩擦系数测量、往复磨损试验、剥离试验、抗拉测试、表面抗刮强度测量、表面粘着力测量  45°铅笔硬度试验。