Polymetron 9182微量溶解氧分析仪

9182微量溶解氧分析仪

典型应用

电场、半导体厂等，适用于除氧水等低浓度ppb级溶解氧分析。

特性和优点

● 预先安装好的膜组件，更换膜的工作仅需几秒

● 检测限低

● 两点校准：零点+斜率

● 快速校准过程：不到15分钟即可完成从ppm级到ppb级的校准

● 两路模拟信号输出，可以自动识别分析仪的状态

● 四个继电器，主要用做高/低闲置、系统错误报警

● 随机消耗品可用两年，降低了用户的运行成本

技术指标

测量范围：0-2000μg/L O2（ppb）

重现性：＜读数的±5%或者，＜±0.5μg/L O2，取较大者

响应时间：T90≤90秒

服务间隔：最多六个月

模拟输出：两路0/4-20mA输出，最大负载500 Ohm

操作温度：0-45℃

重量：2.3Kg

订购指南

标准配置：控制器、传感器、电缆、流通池和安装附件、

可供24个月使用的电解液和预制的膜组件、操作手册

Z09182=A=0000

常用备件

Z09182=A=1000        带NTC温度传感器的ppb级氧传感器

Z09185=A=3500        4个预先安装好的膜组件

363144，00100        瓶装电解液（100ml）

Z09180=A=8010        传感器电缆，10米