Cry1Ab/Cry1Ac转基因检测试纸条

【产品简介】

本产品用于快速检测植物叶片和种子等样品中的转基因 Bt CryAb/Ac，灵敏度为1%，

整个检测过程只需要 8-10 分钟，适用于各类企业及检测机构。

【检测原理】

转基因 Bt CryAb/Ac 免疫金标速测卡应用双抗体夹心免疫层析的原理，样本中的抗原

在侧向移动的过程中与胶体金标记的特异性单克隆抗体 1 结合，形成抗原-抗体复合物，继

续向前方流动和 NC 膜检测线上特异性单克隆抗体 2 的结合形成双抗体夹心复合物。如果

样本中抗原含量大于 1%，检测线显红色，结果为阳性；反之，检测线不显色，结果为阴

性。

【产品组成】

转基因 Bt CryAb/Ac 免疫金标速测卡（40 份/盒）；说明书（1 份/盒）；塑料吸管

（40 个/盒）；提取缓冲液（5mL/支，4 支）

【样品处理】

植物叶片组织：

1. 将植物叶片组织置于一次性组织提取管的盖子与管身之

间，迅速盖住盖子，得到圆形叶片组织。用杵将叶片置于

提取管的底部。用记号笔在管壁做好标记。

2. 将杵插入管中，旋转杵碾搅碎叶片，持续按压 20~30

秒。

3. 加入 0.5mL（约 20 滴）提取缓冲液。

4. 重复碾碎步骤使样品与缓冲液充分接触混合。拿掉杵棒（注意请将杵棒一次性使用，以

免不同样品间交叉污染）。

提取植物种子：

1. 取一粒植物种子，压碎，转移到做好标记的提取管中。注

意：充分压碎能够提高测试准确度。

2. 加 0.5mL（约 20 滴）提取缓冲液溶解。

3. 盖好提取管的盖子，用力上下振荡提取管 20~30s，确保样

品与缓冲液充分混匀。静置等待固体物质沉淀在管底

4. 请注意不要交叉污染，每个样品采用单独的提取管。

【使用步骤】

测试前请完整阅读使用说明书，并将试剂板和待检样本溶液恢复至常温。

 从包装袋中取出试剂板后请尽快使用；

 用滴管吸取待检样品溶液，于加样孔中滴加 3 滴(约 75µL)，加样后开始计时；

 结果应在 8-10 分钟读取；

 读取结果时，试剂板水平置于观察者正面，如下图右侧所示。

【结果判断】

 阴性（－）： T 线不显色（测试线，靠近加样孔一端），

 阳性（＋）： T 线显色肉眼可见

 无效：未出现 C 线，可能操作不当或试剂板已失效。在此情况

下，应再次仔细阅读说明书，并用新的试剂板重新测试。

【注意事项】

 请勿触摸试剂板中央的白色膜面；

 请勿使用过期的试剂板；

 本公司提供的滴管请勿重复使用；

 本公司提供的试剂请勿食用；

 若需直接检测标准品，请用我方提供的 PBS 缓冲液进行配制。

 自来水、蒸馏水或去离子水不能作为阴性对照。

 由于样本的差异，有的检测线可能偏淡或颜色偏灰，但只要出现条带，就可判定为阴性

结果。

 样本中的固体杂质颗粒会导致假阳性结果，取样时弃去肉眼可见的颗粒部分，有条件时

请离心后取上清液做检测。

【储存及有效期】

 原包装在 4-25 ℃阴凉避光干燥处储存，有效期为 12 个月，批号和有效期见包装盒。

联系电话： 027-87673015

电子邮件： whslx001@163.com

武汉双螺旋生物科技有限公司：http://www.bioslx.com