DUALEX SCIENTIFIC+植物氮平衡指数测量仪

氮是植物生长发育必需的大量元素，是肥料三要素之一，主要构成植物体内的蛋白质、核酸、叶绿素、植物激素等重要物质。研究表明：植物吸收的氮一半来自土壤，一半来自施用的肥料。然而，由于土壤所富含的有机质肥力不同，所施氮肥的量也应有所不同，例如肥力较高富含有机质的土壤，对氮肥的依赖性较小，施用少量氮肥就可以满足作物的需要，多施氮肥反而会使肥料利用率不高，肥效较低，造成肥料的浪费和环境的污染，甚至对作物生长造成不良影响，相反，在肥力较低，缺乏有机质的土壤上，由于土壤供应的氮素养分的比重较小，对氮肥依赖性较大，需要多施氮肥才能满足作物的需要。所以对氮肥的精确控制不仅可以保证作物的健康生长，从长远看，还有利于节约能源，减少环境污染，实现经济的可持续发展。

现在较为普遍使用的植物氮肥精准管理方法是以土壤速效氮含量、叶绿素相对含量，以及NDVI植被指数等作为衡量标准的，但这些方法都有一定的局限性，例如测量土壤速效氮含量时忽略了氮的利用率；测量叶绿素相对含量时对氮肥亏缺的发现较为滞后，当植物反映出氮肥亏缺时，已经错过了施肥的最佳时期；NDVI植被指数和测量叶绿素相对含量相似，而且测量结果还会受地被物等环境情况的影响，误差较大。

法国Force-a公司以及国际研究中心通过15年来对植物多酚、叶绿素荧光光谱的研究，应用植物荧光技术成功研制出DUALEX SCIENTIFIC+植物氮平衡指数测量仪，与其他同类型仪器相比，该仪器提出了更为准确的氮肥控制方法参数——氮平衡指数NBI，仪器同时还测量了多酚和叶绿素的含量，在植物发生氮肥亏缺的早期就可以发现情况，避免错过最佳施肥时间。

应用领域

·植物营养学（氮肥精准管理）

·作物栽培学（生长阶段的判断）

·作物选育

·植物病理学

·谷物蛋白含量的预测等应用领域

功能

·测量叶绿素

·测量类黄酮

·测量氮平衡指数NBI

·测量花青素

·氮肥管理

·植物衰老

·植物紫外防护

·植物受病原体侵害的程度

·品种选择

·肥料选择

·谷粒蛋白含量预测

特点

·测量叶绿素、花青素和多酚类

·快速测量（<1秒）

·非破坏性测量

·实时和原位诊断

技术参数：

| 参数 | DUALEX SCIENTIFIC+ | DUALEX SCIENTIFIC |
| --- | --- | --- |
| 测量对象 | 植物叶片 |
| 测量参数 | 4种测量参数 Chl： 叶绿素指数 Flav：黄酮素指数 NBI：氮平衡指数 Chl/Flav比值 Anth：花青素指数 | 3种测量参数 Chl： 叶绿素指数 Flav：黄酮素指数 NBI：氮平衡指数 Chl/Flav比值 |
| 测量方法 | 叶夹方式 |
| 测量面积 | 5mm |
| 样品厚度 | 最大1mm |
| 叶夹深度 | 最大8.5cm |
| 测量时间 | <500ms |
| 存储空间 | >10000次测量 |
| 数据分类 | 3层（文件，组和测量编号） |
| 温度范围 | 5～40℃ |
| 测量光源 | 5个LED：1个紫外光，1个绿光，1个红光，2个近红外光(NIR) | 4个LED：1个紫外光，1个红光，2个近红外光(NIR) |
| 光学探测器 | 1个硅光电二极管 |
| 用户界面 | LCD液晶屏 蜂鸣器 |
| 数据下载 | USB数据下载口，兼容其他数据分析软件 |
| 电池 | 可充电锂电池 |
| 电池使用时间 | 10小时 |
| 充电时间 | 4小时 |
| 总重量 | 220g（含电池） |
| 尺寸 | 205mm×65mm×55mm |
| 位置参数 | 内置GPS |
| 位置精确度 | <2.5m |
| 语言 | 英语，法语和西班牙语 |
| 防护 | 尼龙带 |
| 固件更新 | 网上更新 |

产地：法国