重组蛋白G琼脂糖凝胶FF（rProtein G Sepharose FF）

品    名：重组蛋白G 琼脂糖凝胶FF（Recombinant Protein G Sepharose Fast Flow, rProtein G Sepharose FF）

目 录 号：NRPB02L、NRPB02S（预装柱）

规    格：20 ml，100 ml，1L，1 ml预装柱，5 ml预装柱，10 ml预装柱

贮      存：20%乙醇，2~8℃保存。
运      输：2~25℃、常压、避光。
保 质 期：5年。

相关介绍：

链球菌G蛋白（Streptococcal Protein G，简称SPG）是G、C型链球菌细胞壁中的一种蛋白质，能特异性地同免疫球蛋白IgG分子的Fc段结合而不影响其Fab段与抗原分子结合的能力，其亲和填料可以用于从血清、腹水、组织培养物等上清中结合吸附并纯化免疫球蛋白（抗体）。

技术指标：

| 基质 | 6%高度偶联的琼脂糖凝胶 |
| --- | --- |
| 配基 | 重组蛋白G |
| 配基密度 | ＞6 mg/ml |
| 填料粒径 | 45~165 μm |
| 最大流速 | 750 cm/h |
| 推荐流速 | 100 cm/h |
| 工作（清洗）pH值 | 2~9（2~10） |
| 耐反压 | 0.3 MPa |
| 载量 | ≥35 mg IgG /ml |
| 保存条件 | +2~8℃保存于20%乙醇溶液中 |

IgG与蛋白G的典型结合：

| 种类 | 亚类 | 结合蛋白G | 吸附缓冲液pH值 | 洗脱缓冲液pH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 | IgG1 | +++ | 6.0~7.0 | 3.5~4.5 |
|  | IgG2 | +++ | 6.0~7.0 | 3.5~4.5 |
|  | IgG3 | +++ | 8.0~9.0 | ≤7.0 |
|  | IgG4 | +++ | 7.0~8.0 | 2.5~4.5 |
| 牛 | IgG2 | +++ | 7.0~8.0 | 2.0 |
| 山羊 | IgG2 | +++ | 7.0~8.0 | 5.8 |
| 小鼠 | IgG1 | ++ | 8.0~9.0 | 5.5~7.5 |
|  | IgG2a | +++ | 7.0~8.0 | 4.5~5.5 |
|  | IgG2b | +++ | 7.0 | 3.5~4.5 |
|  | IgG3 | +++ | 7.0 | 4.0~7.0 |
| 大鼠 | IgG1 | + | ≥9.0 | 7.0~8.0 |
|  | IgG2a | +++ | ≥9.0 | ≤8.0 |
|  | IgG2b | + | ≥9.0 | ≤8.0 |
|  | IgG2c | ++ | 8.0~9.0 | 3.0~4.0 |
| 兔 | IgG | +++ | 7.4 | 2.7~4.0 |

注：+号的多少表示该类抗体与蛋白G结合的强弱程度。

应用举例：

结合缓冲液：20 mM磷酸缓冲液，150 mM NaCl，pH 7.4

洗脱缓冲液：0.1 M甘氨酸-盐酸缓冲液，pH 2.7

中和缓冲液：1 M Tris-HCl，pH 9.0

- 1 ml重组蛋白G琼脂糖凝胶预填柱，用5~10个柱床体积的蒸馏水洗去保存液；

- 用结合缓冲液平衡 5~10个柱床体积；

- 将5 ml兔多抗血清用结合缓冲液稀释至50 ml，0.45 μm滤膜过滤上样；

- 用结合缓冲液平衡 5~10个柱床体积至基线；

- 用洗脱缓冲液洗脱抗体，收集洗脱峰，并用中和缓冲液调节其pH至中性；

- 每次使用后再用3~5个柱床体积的洗脱缓冲液再生清洗；

- SDS-PAGE（图1）电泳分析洗脱下来的兔多抗纯度在95%以上。

图 1

注意事项：

- 预填柱使用简易方便，在没有仪器设备的条件下也可以完成纯化任务；

- 样品洗脱后一般pH很低，应立刻用碱性中和缓冲液（如1 M Tris-HCl，pH 9.0）

将收集到的抗体溶液中和到中性，或在收集容器中事先装5%~10%、pH 7.5的缓冲

液（如1 M Tris-HCl或1 M 磷酸缓冲液），以利于维持抗体的生物活性，避免抗体失活；

- 使用时保证柱子和缓冲液的温度一致，避免柱床内产生气泡，影响纯化效果，如果

已经产生气泡，可以自行重装柱子；

- 通常使用后应用0.1 M甘氨酸-盐酸缓冲液（pH 2.7）做再生处理，然而长期采用极

端的洗脱条件将缩短亲和介质的使用寿命，每使用5次再生1次即可。

- 本产品使用10次后最好先用20%乙醇洗5个柱床体积，然后再用70%乙醇洗脱5~10

个柱床体积，可洗脱脂类和疏水性较强的蛋白质，恢复柱子的载量和流速。