重组人碱性成纤维细胞生长因子亲和琼脂糖凝胶（rh-bFGF Sepharose）

品    名：重组人碱性成纤维细胞生长因子亲和琼脂糖凝胶（Recombinant Human bFGF

Sepharose，rh-bFGF Sepharose）

目 录 号：NRPB04L、NRPB04S

规    格：25 ml，1 ml预装柱，5 ml预装柱

贮      存：20%乙醇，2~8℃保存。
运      输：2~25℃、常压、避光。
保 质 期：5年。

相关介绍：

碱性成纤维细胞生长因子（Fibroblast Growth Factor-basic，bFGF）又称FGF-2，能够与肝素相结合，属于FGF超家族的一员，在胚胎形成、组织再生、伤口愈合、中枢神经系统发育、血管生成和肿瘤发展等过程中发挥重要的作用。

很多中药在临床上被证明具有治疗癌症的功效，但其有效成分不明。将rh-bFGF偶联到琼脂凝胶填料制备成的rh-bFGF亲和琼脂糖凝胶填料预装柱可用于从中药中筛选能够同bFGF相互作用的药物分子，为中药抗癌有效成分的鉴定提供有效、快速的方法。

技术指标：

| 基质 | 6%高度偶联的琼脂糖凝胶 |
| --- | --- |
| 配基 | rh-bFGF |
| 配基密度 | 0.25~1.0 mg/ml |
| 填料粒径 | 45~165 μm |
| 最大流速 | 750 cm/h |
| 推荐流速 | 100 cm/h |
| 工作（清洗）pH值 | 3~9（3~10） |
| 耐反压 | 0.3 MPa |
| 保存条件 | +2~8℃保存于20%乙醇溶液中 |

应用举例：捕捉与bFGF相互作用的分子

- 1 ml rh-bFGF亲和琼脂糖凝胶预装柱用20 mM PBS（pH7.4）平衡5~10个柱床体积；

- 10 ml 三叶青饮片泡制液经0.45 μm滤膜过滤后加载上柱；

- 用20 mM PBS（pH7.4）平衡 5个柱床体积；

- 用100 mM甘氨酸-HCl（pH2.7）洗脱4个柱床体积；

- 自2/3柱床体积处开始收集1个柱床体积的洗脱液，并用中和缓冲液调节其pH至中性；

- 用HSA亲和柱从三叶青饮片泡制液中分离与HSA结合的活性成分作为对照；

- HPLC检测分析（图1）捕捉到的与bFGF相互作用的分子。

图1、rh-bFGF亲和琼脂糖凝胶捕捉同bFGF相互作用分子的HPLC检测

注意事项：

- 预填柱使用简易方便，在没有仪器设备的条件下也可以完成纯化任务；

- 样品洗脱后一般pH很低，应立刻用碱性中和缓冲液（如1 M Tris-HCl，pH 9.0）将收集到的洗脱液中和到中性，或在收集容器中事先装5%~10%、pH 9.0的缓冲液（如1 M Tris-HCl或1 M 磷酸缓冲液），以利于维持目标分子的生物活性，避免目标分子失活；

- 使用时保证柱子和缓冲液的温度一致，避免柱床内产生气泡，如果已经产生气泡，可以自行重装柱子；

- 通常使用后应用4个柱床体积的0.1 M甘氨酸- HCl（pH 2.7）做再生处理，然而长期采用极端的洗脱条件将缩短亲和介质的使用寿命，每使用5次再生1次即可。

- 本产品使用10次后最好先用20%乙醇洗5个柱床体积，然后再用70%乙醇洗脱5~10个柱床体积，可洗脱脂类和疏水性较强的蛋白质，恢复柱子的载量和流速。